## Приложение 1

## Услуги водоснабжения (полный комплект)

## Форма 2-в (сводная)

| № п/п | Показатели | Год предшествующий отчетному периоду 2007 | Отчетный период 2008 | Планируемый период 2009 | Планируемый период 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | План |
| 1. | Объемы производства и реализации услуг, куб. м. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | объем потребности в воде, всего: | 290,6 | 278,6 | 290,6 | 319,2 | 330,0 | 330,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Объем подъема (забора) воды | 290,6 | 278,6 | 290,6 | 319,2 | 330,0 | 330,0 |
| 1.1.2 | Объем покупки воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подано на очистку |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Расход на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Неучтенный расход воды, всего: | 33,4 | 17,6 | 33,4 | 41,9 | 57,8 | 57,8 |
|  | то же в % | 11,5 | 6,3 | 11,5 | 13,2 | 17,5 | 17,5 |
| 1.5. | Полезный отпуск воды, всего: | 257,2 | 261,0 | 257,2 | 277,3 | 272,2 | 272,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | отпуск подразделениям предприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | реализация технической воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | реализация питьевой воды | 257,2 | 261,0 | 257,2 | 277,3 | 272,2 | 272,2 |
|  | в т.ч. населению | 199,3 | 215,0 | 199,3 | 234,1 | 212,6 | 212,6 |
|  | организациям | 57,9 | 46,0 | 57,9 | 43,2 | 59,6 | 59,6 |

## Полный комплекс услуг водоснабжения

## Форма 2-в (техническая)

| Показатели | Год предшествующий отчетному периоду | Отчетный период | Планируемый период |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт | План |
| 1. Объемы производства и реализации услуг, куб. м. |  |  |  |  |  |
| Поднято воды |  |  |  |  |  |
| Получено воды со стороны |  |  |  |  |  |
| Расход на собственные нужды |  |  |  |  |  |
| Неучтенный расход воды, всего: |  |  |  |  |  |
| то же в % |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск воды – всего: |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| отпуск подразделениям предприятия |  |  |  |  |  |
| реализация |  |  |  |  |  |
| в т.ч. населению |  |  |  |  |  |
| организациям |  |  |  |  |  |

## Полный комплекс услуг водоснабжения

Форма 2-в (питьевая)

| Показатели | Год предшествующий отчетному периоду 2007 | Отчетный период 2008 | Планируемый период 2009 | Планируемый период 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт | План | План |
| 1. Объемы производства и реализации услуг, куб. м. |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | 290,6 | 278,6 | 290,6 | 319,2 | 330,0 | 330,0 |
| Получено воды со стороны |  |  |  |  |  |  |
| Подано на очистку |  |  |  |  |  |  |
| Расход на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |
| Неучтенный расход воды, всего: | 33,4 | 17,6 | 33,4 | 41,9 | 57,8 | 57,8 |
| то же в % | 11,5 | 6,3 | 11,5 | 13,2 | 17,5 | 17,5 |
| Полезный отпуск воды – всего: | 257,2 | 261,0 | 257,2 | 277,3 | 272,2 | 272,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| отпуск подразделениям предприятия |  |  |  |  |  |  |
| реализация | 257,2 | 261,0 | 257,2 | 277,3 | 272,2 | 272,2 |
| в т.ч. населению | 199,3 | 215,0 | 199,3 | 234,1 | 212,6 | 212,6 |
| организациям | 57,9 | 46,0 | 57,9 | 43,2 | 59,6 | 59,6 |

## Услуги по подъему (забору) воды

Форма 2.1. – в (сводная)

| Показатели | Год предшествующий отчетному периоду 2007 | Отчетный период 2008 | Планируемый период 2009 | Планируемый период 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт | План | План |
| 1. Объемы производства и реализации услуг, куб. м. |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | 290,6 | 278,6 | 290,6 | 319,2 | 330,0 | 330,0 |
| Расход на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |
| Неучтенный расход воды, всего: | 33,4 | 17,6 | 33,4 | 41,9 | 57,8 | 57,8 |
| то же в % | 11,5 | 6,3 | 11,5 | 13,2 | 17,5 | 17,5 |
| Полезный отпуск воды – всего: | 257,2 | 261,0 | 257,2 | 277,3 | 272,2 | 272,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| реализация технической воды | 257,2 | 261,0 | 257,2 | 277,3 | 272,2 | 272,2 |
| отпуск подразделениям предприятия |  |  |  |  |  |  |
| отпуск воды водоочистным сооружениям |  |  |  |  |  |  |

## Услуги по подъему (забору) воды

Форма 2.1. – в (питьевая)

| Показатели | Год предшествующий отчетному периоду 2007 | Отчетный период 2008 | Планируемый период 2009 | Планируемый период 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт | План | План |
| 1. Объемы производства и реализации услуг, куб. м. |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | 290,6 | 278,6 | 290,6 | 319,2 | 330,0 | 330,0 |
| Расход на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |
| Неучтенный расход воды, всего: | 33,4 | 17,6 | 33,4 | 41,9 | 57,8 | 57,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| то же в % | 11,5 | 6,3 | 11,5 | 13,2 | 17,5 | 17,5 |
| Подано на очистку |  |  |  |  |  |  |

## Услуги по подъему (забору) воды

(Форма 2.1.-в (техническая)

| Показатели | Год предшествующий отчетному периоду | Отчетный период | Планируемый период | Планируемый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт | План | План |
| 1. Объемы производства и реализации услуг, куб. м. |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды |  |  |  |  |  |  |
| Расход на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |
| Неучтенный расход воды, всего: |  |  |  |  |  |  |
| то же в % |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск воды – всего: |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск на производственные нужды предприятия |  |  |  |  |  |  |
| реализация |  |  |  |  |  |  |

## Услуги по очистке воды

Форма 2.2.-в

| Показатели | Год предшествующий отчетному периоду | Отчетный период | Планируемый период |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт | План |
| 1. Объемы производства и реализации услуг, куб. м. |  |  |  |  |  |
| Подано на очистку (от собств. водозабора) |  |  |  |  |  |
| Покупка воды (подлежащ. очистке) |  |  |  |  |  |
| Расход на собственные нужды ВОС |  |  |  |  |  |
| Неучтенный расход воды, всего: |  |  |  |  |  |
| то же в % |  |  |  |  |  |
| Подано очищенной воды в водопроводную сеть – всего: |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - сеть предприятия |  |  |  |  |  |
| - сеть организаций (потребителей) |  |  |  |  |  |

## Услуги по транспортировке воды

Форма 2.3.-в

| Показатели | Год предшествующий отчетному периоду 2007 | Отчетный период 2008 | Планируемый период 2009 | Планируемый период 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт | План | План |
| 1. Объемы производства и реализации услуг, куб. м. |  |  |  |  |  |  |
| Покупка воды |  |  |  |  |  |  |
| Расход на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |
| Неучтенный расход воды, всего: |  |  |  |  |  |  |
| то же в % |  |  |  |  |  |  |
| Транспортировано воды, всего: | 257,2 | 261,0 | 257,2 | 277,3 | 272,2 | 272,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - услуги для подразделений предприятия |  |  |  |  |  |  |
| - реализация услуг потребителям | 257,2 | 261,0 | 257,2 | 277,3 | 272,2 | 272,2 |

Расчет производственной мощности водопровода (по ведущим звеньям) и ее использования на 2010 г.

Форма 1-в

1.Скважины

| Перечень скважин | Часовая произв. мощ- ность м.3 | КПД | Использование годового фонда времени (часы) (регул. период) | Коэф. загруз. гр.4 / гр.8 | Годовая установленная мощность (тыс. м 3) | Про-извод. тыс.м3 | Коэф-фици-ент испль-зова-ния гр.15 / гр.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В ра- боте | В ре- монте | В откл. по режи- му рабо- ты | В ре- зерве | всего |  | Произв. мощность | Мощ-ность в ре-зерве | Всего | Пла-нируе-мый объем |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В работе | В ре-монте | В откл. по режиму работы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2/60 | 11,2 | 33 | 8760 |  |  |  | 8760 | 1 | 98,112 |  |  |  | 98,112 | 91,73 | 0,9 |
| 32864 | 1,5 |  |  |  |  | 8760 | 8760 |  |  |  |  | 13,140 | 13,140 | 12,29 |  |
| 45459 | 1,5 | 33 | 5370 | 730 | 2660 |  | 8760 | 0,6 | 4,380 | 1,095 | 7,665 |  | 13,140 | 12,29 | 2,8 |
| 54760 | 0,4 | 33 | 5350 | 730 | 2680 |  | 8760 | 0,6 | 1,168 | 0,292 | 2,044 |  | 3,504 | 3,3 | 2,8 |
| 54761/А | 0,76 | 33 | 5370 | 730 | 2660 |  | 8760 | 0,6 | 2,2192 | 0,5548 | 3,8836 |  | 6,6576 | 6,23 | 2,8 |
| 47978/А | 0,7 | 11 | 5445 | 730 | 2585 |  | 8760 | 0,6 | 2,044 | 0,2555 | 3,8325 |  | 6,132 | 5,73 | 2,8 |
| 20527 | 7,2 | 33 | 5600 | 365 | 2795 |  | 8760 | 0,6 | 21,024 | 5,256 | 39,42 |  | 65,7 | 61,43 | 2,9 |
| 54591 | 1 |  |  |  |  | 8760 | 8760 |  |  |  |  | 8,760 | 8,76 | 8,2 |  |
| 5 | 0,17 | 33 | 4500 | 730 | 3530 |  | 8760 | 0,5 | 0,4964 | 0,1241 | 0,8687 |  | 1,4892 | 1,4 | 2,8 |
| 54588 | 0,7 |  |  |  |  | 8760 | 8760 |  |  |  |  | 6,132 | 6,132 | 5,73 |  |
| 28842/А | 0,28 |  |  |  |  | 8760 | 8760 |  |  |  |  | 2,4528 | 2,4528 | 2,3 |  |
| 6534 | 1,2 | 33 | 8760 |  |  |  | 8760 | 1 | 10,512 |  |  |  | 10,512 | 9,83 | 2,8 |
| 32864А | 0,86 |  |  |  |  | 8760 | 8760 | 1 |  |  |  | 7,5336 | 7,5336 | 7,04 |  |
| 47658 | 0,5 | 39 | 5630 | 560 | 2570 |  | 8760 | 0,6 | 1,7337 | 0,365 | 2,2812 |  | 4,3799 | 4,1 | 2,4 |
| 3534 | 0,2 | 41 | 5500 | 730 | 2530 |  | 8760 | 0,6 | 0,730 | 0,146 | 0,876 |  | 1,752 | 1,64 | 2,2 |
| 3577 | 0,15 | 12 | 5550 | 730 | 2480 |  | 8760 | 0,6 | 0,1642 | 0,1095 | 1,0402 |  | 1,3139 | 1,23 | 7,5 |
| 15042 | 0,79 | 41 | 5320 | 730 | 2710 |  | 8760 | 0,6 | 2,8835 | 0,5767 | 3,4602 |  | 6,9204 | 6,5 | 2,2 |
| 8661 | 0,72 | 41 | 5700 | 730 | 2330 |  | 8760 | 0,6 | 2,628 | 0,5256 | 3,1536 |  | 6,3072 | 5,9 | 2,2 |
| 6313 | 0,15 | 33 | 5800 | 600 | 2360 |  | 8760 | 0,6 | 0,438 | 0,1095 | 0,7665 |  | 1,314 | 1,23 | 2,8 |
| 6261 | 0,2 | 33 | 4880 | 730 | 3150 |  | 8760 | 0,6 | 0,584 | 0,146 | 1,022 |  | 1,752 | 1,64 | 2,8 |
| 5647 | 4 | 33 | 3660 | 730 | 4370 |  | 8760 | 0,4 | 11,68 | 2,92 | 20,44 |  | 35,04 | 32,7 | 2,8 |
| 47652 | 0,3 | 33 | 4880 | 730 | 3150 |  | 8760 | 0,6 | 0,584 | 0,146 | 1,022 |  | 1,752 | 1,46 | 2,5 |
| 11595 | 0,7 | 33 | 5800 | 730 | 2230 |  | 8760 | 0,6 | 2,628 | 0,5767 | 3,4602 |  | 6,9204 | 5,73 | 2,18 |
| 15019 | 0,17 | 33 | 4580 | 730 | 3450 |  | 8760 | 0,5 | 0,4964 | 0,1241 | 0,8687 |  | 1,4892 | 1,0 | 2 |
| 5656 | 0,79 | 41 | 5320 | 730 | 2710 |  | 8760 | 0,6 | 2,8835 | 0,5767 | 3,4602 |  | 6,9204 | 6,5 | 2,2 |
| 6764 | 4 | 33 | 3660 | 730 | 4370 |  | 8760 | 0,4 | 11,68 | 2,92 | 20,44 |  | 35,04 | 32,7 | 2,8 |
| ИТОГО |  |  | 15435 | 12475 | 55320 | 43800 | 227760 |  |  |  |  |  | 354,1666 | 330,0 |  |

2. Насосы

| Марка насоса | Часовая произв. мощ- ность м.3 | КПД | Использование годового фонда времени (часы) (регул. период) | Коэф. загруз. гр.4 / гр.8 | Годовая установленная мощность (тыс. м3) | Про-извод. тыс.м3 | Коэф-фици-ент испль-зова-ния гр.15 / гр.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В ра- бо-те | В ре- мон-те | В откл. по режи- му рабо- ты | В ре- зерве | всего |  | Произв. мощность | Мощ-ность в ре-зерве | Все-го | Пла-нируе-мый объем |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В ра-боте | В ре-монте | В откл. по режиму работы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ЭЦВ-8 | 25 | 1,3 | 8760 |  |  |  | 8760 | 1 | 98,112 |  |  |  | 98,112 | 91,73 | 0,9 |
| ЭЦВ-6-6,3-80 | 6,3 |  |  |  |  | 8760 | 8760 |  |  |  |  | 13,140 | 13,140 | 12,29 |  |
| ЭЦВ-6-6,5-80 | 6,5 | 0,7 | 5370 | 730 | 2660 |  | 8760 | 0,6 | 4,380 | 1,095 | 7,665 |  | 13,140 | 12,29 | 2,8 |
| ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 0,18 | 5350 | 730 | 2680 |  | 8760 | 0,6 | 1,168 | 0,292 | 2,044 |  | 3,504 | 3,3 | 2,8 |
| ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 0,34 | 5370 | 730 | 2660 |  | 8760 | 0,6 | 2,2192 | 0,5548 | 3,8836 |  | 6,6576 | 6,23 | 2,8 |
| ЭЦВ 5-4-125 | 6,5 | 0,31 | 5445 | 730 | 2585 |  | 8760 | 0,6 | 2,044 | 0,2555 | 3,8325 |  | 6,132 | 5,73 | 2,8 |
| ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 2,1 | 5600 | 365 | 2795 |  | 8760 | 0,6 | 21,024 | 5,256 | 39,42 |  | 65,7 | 61,43 | 2,9 |
| ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 |  |  |  |  | 8760 | 8760 |  |  |  |  | 8,760 | 8,76 | 8,2 |  |
| ЭЦВ 6-6,5-125 | 10 | 0,05 | 4500 | 730 | 3530 |  | 8760 | 0,6 | 0,4964 | 0,1241 | 0,8687 |  | 1,4892 | 1,4 | 2,8 |
| ЭЦВ 6-10-110 | 10 |  |  |  |  | 8760 | 8760 |  |  |  |  | 6,132 | 6,132 | 5,73 |  |
| ЭЦВ 5-6,5-85 | 6,5 |  |  |  |  | 8760 | 8760 |  |  |  |  | 2,4528 | 2,4528 | 2,3 |  |
| ЭЦВ 6-10-110 | 6,5 | 0,53 | 8760 |  |  |  | 8760 | 1 | 10,512 |  |  |  | 10,512 | 9,83 | 0,9 |
| ЭЦВ 6-10-85 | 10 |  |  |  |  | 8760 | 8760 |  |  |  |  | 7,5336 | 7,5336 | 7,04 |  |
| ЭЦВ 5-6,5-80 | 10 | 0,17 | 5630 | 560 | 2570 |  | 8760 | 0,6 | 1,7337 | 0,365 | 2,2812 |  | 4,3799 | 4,1 | 2,4 |
| ЭЦВ 6-10-110 | 6,5 | 0,11 | 5500 | 730 | 2530 |  | 8760 | 0,6 | 0,730 | 0,146 | 0,876 |  | 1,752 | 1,64 | 2,2 |
| ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 0,03 | 5550 | 730 | 2480 |  | 8760 | 0,6 | 0,1642 | 0,1095 | 1,0402 |  | 1,3139 | 1,23 | 7,5 |
| ЭЦВ 6-6,5-80 | 6,5 | 0,44 | 5320 | 730 | 2710 |  | 8760 | 0,6 | 2,8835 | 0,5767 | 3,4602 |  | 6,9204 | 6,47 | 2,2 |
| ЭЦВ 6-6,3-110 | 6,5 | 0,40 | 5700 | 730 | 2330 |  | 8760 | 0,6 | 2,628 | 0,5256 | 3,1536 |  | 6,3072 | 5,9 | 2,2 |
| ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 0,06 | 5800 | 600 | 2360 |  | 8760 | 0,6 | 0,438 | 0,1095 | 0,7665 |  | 1,314 | 1,23 | 2,8 |
| ЭЦВ 5-4-125 | 6,5 | 0,09 | 4880 | 730 | 3150 |  | 8760 | 0,6 | 0,584 | 0,146 | 1,022 |  | 1,752 | 1,64 | 2,8 |
| ЭЦВ 6-10-110 | 6,3 | 1,85 | 3660 | 730 | 4370 |  | 8760 | 0,4 | 11,68 | 2,92 | 20,44 |  | 35,04 | 32,7 | 2,8 |
| ЭЦВ 6-6,5-125 | 5 | 1,82 | 4880 | 730 | 3150 |  | 8760 | 0,6 | 0,584 | 0,146 | 1,022 |  | 1,752 | 1,46 | 2,5 |
| ЭЦВ 6-6,5-125 | 5 | 1,82 | 5800 | 730 | 2230 |  | 8760 | 0,6 | 2,628 | 0,5767 | 3,4602 |  | 6,9204 | 5,73 | 2,2 |
| ЭЦВ 6-6,5-80 | 10 | 0,17 | 4580 | 730 | 3450 |  | 8760 | 0,5 | 0,4964 | 0,1241 | 0,8687 |  | 1,4892 | 1,0 | 2 |
| ЭЦВ 6-10-110 | 6,3 | 1,85 | 3660 | 730 | 4370 |  | 8760 | 0,4 | 11,68 | 2,92 | 20,44 |  | 35,04 | 32,7 | 2,8 |
| ЭЦВ 6-6,5-80 | 6,5 | 0,44 | 5320 | 730 | 2710 |  | 8760 | 0,6 | 2,8835 | 0,5767 | 3,4602 |  | 6,9204 | 6,47 | 2,2 |
| Итого |  |  | 15435 | 12475 | 55320 | 43800 | 227760 |  |  |  |  |  | 354,17 | 330,0 |  |

3. Отстойники

| Перечень отстойни-ков | Объ-ем м3 | Расчет-ное время отстаив. воды в час | Про-пускн. способн. за час (м3) | Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период) | Коэф. загруз ки | Пропускная способность за год (тыс. м3) | Объем очистки, тыс.м3 | Коэф- фициент исполь- зования гр.14/ гр.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В ра-боте | В ре-монте | В очи-стке | Все-го | гр5 / гр.8 | В ра-боте | В ре-монте | В очи-стке | Все-го | Плани-руемый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.Фильтры и контактные осветлители

| Перечень фильтров и контактных осветлите- лей | Пло-шадь филь-тра-ции, м2 | Расчет-ная ско- рость фильт- рации м/час | Про-пускн. способн. за час (м3) | Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период) | Коэф. загруз ки | Пропускная способность за год (тыс. м3) | Объем очистки, тыс.м3 | Коэф- Фициент исполь- зования гр.14/ гр.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В ра-боте | В ре-монте | В про-мыв-ке | Все-го | гр5 / гр.8 | В ра-боте | В ре-монте | В про-мыв-ке | Все-го | Плани-руемый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Водоводы

| Перечень водоводов | Пропускн. пособн. в час (м3) | Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период) | Коэф. загрузки | Пропускная способность за год (тыс. м3) | Объем пропуска,тыс.м.3 | Коэффи-циент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В работе | В ремонте | Всего | гр.3 / гр. 5 | В работе | В ремонте | Всего | планируемый | использов. гр.10/гр.7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 33,9 | 8460 | 300 | 8760 | 1,04 | 283,4 | 13,6 | 297,0 | 128,0 | 0,45 |
| 2 | 33,5 | 8600 | 160 | 8760 | 1,03 | 284,8 | 8,7 | 293,5 | 126,1 | 0,44 |
| 3 | 7,2 | 8640 | 120 | 8760 | 1,01 | 62,2 | 0,9 | 63,1 | 23,0 | 0,36 |
| 4 | 9,4 | 8460 | 300 | 8760 | 1,04 | 79,5 | 2,8 | 82,3 | 29,9 | 0,38 |
| 5 | 7,2 | 8460 | 300 | 8760 | 1,04 | 60,9 | 2,2 | 63,1 | 23,0 | 0,38 |
| Итого | 91,2 | 42420 | 1380 | 43800 |  | 770,8 | 28,2 | 799,0 | 330,0 |  |

Сводная производственная мощность водопровода по звеньям (тыс.м3)

| Наименование сооружений | Установленная мощность | Фактический объем (предыдущий год)2007 | Ожидаемый объем (отч. год)2008 | Фактический Объем 2008 | Планируемый Объем 2009 | Планируемый объем (регул. период)2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважины | 354,17 |  |  |  |  |  |
| Водозаборы |  |  |  |  |  |  |
| Насосные станции первого подъема |  |  |  |  |  |  |
| Очистные станции: |  |  |  |  |  |  |
| отстойники |  |  |  |  |  |  |
| фильтры |  |  |  |  |  |  |
| контактные осветлители |  |  |  |  |  |  |
| Насосные станции второго подъема |  |  |  |  |  |  |
| Водоводы | 799,0 |  |  |  |  |  |

Директор ООО «Исток»:                                                        И.К. Кешубаев

Гл. инженер:                                                                             Е.С. Ладюк

СОГЛАСОВАНО:                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

Глава департамента   ЖКХ                                                      Глава администрации           ___________ Л.И. Князькин                                                     города Белая Холуница

_______________ О.В. Кулаков

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАБОТ

ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ ООО «ИСТОК»

НА 2010 ГОД

Г. Белая Холуница

2009

Пояснительная записка

к производственной программе

по водоснабжению ООО «Исток» на 2010 год.

г. Белая Холуница

ООО «Исток» зарегистрировано 25 июля 2003 года ОГРН – 1034301501300.

Предприятие оказывает коммунальные услуги по водоснабжению, уличной и санитарной уборке города.

В городе централизованная система водоснабжения – установлено погружение насосной артезианской воды типа ЭЦВ 6-6,5-125.

На правобережной части города подается из скважин на станцию

I I  подъема в резервуар, а затем опускается потребителям многоэтажных домов,  в дома частного сектора вода подается самотеком. На водопроводных сетях отсутствуют очистные сооружения. Вода отвечает требованиям САНпин. Ежемесячно со скважин берется БАК-анализ.

Основными проблемами являются:

- Значительная изношенность сетей и оборудования.

- Отсутствие водосчетчиков у потребителей.

Для предупреждения аварийных ситуаций, прорывах на сетях и перерасхода воды, в программу по модернизации водопроводных сетей включены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения, год | Сумма, тыс. руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена водопровода |
|  | - п. Сосновка (400 м) | 2010 | 300 | Местный |
|  | - д. Федосята (500 м) | 2010 | 400 | Местный |
|  | - п. Богородское (300 м) | 2010 | 250 | Местный |
|  | - по г. Белая Холуница (2000 м) | 2010 | 1000 | Местный |
|  | - п. Сосновка (500 м) | 2010 | 300 | Местный |
|  | - ул. Бастракова (300 м) | 2010 | 200 | Местный |
|  | - ул. Ст. Халтурина (150 м) | 2010 | 100 | Местный |
|  | - ул. Октябрьская (400 м) | 2010 | 250 | Местный |
|  | - ул. Красноармейская (200 м) | 2010 | 160 | За счет тарифа |
|  | - ул. Новая (100 м) | 2010 | 100 | За счет тарифа |
|  | - ул. Октябрьская (250 м) | 2010 | 200 | За счет тарифа |
| 2. | Оборудование, текущий и капитальный ремонт скважин |
|  | - ул. Глазырина №47651 | 2010 | 300 | Местный |
|  | - ул. Совхозная №54760 | 2010 | 300 | Местный |
|  | - р-н пляжа №20527 | 2010 | 300 | Местный |
|  | - ул. Свободы №32864 | 2010 | 300 | Местный |
|  | - ул. Юбилейная №11595 | 2010 | 500 | Местный |
|  | - ул. Юбилейная №15042 | 2010 | 500 | Местный |
| Итого: | 2010 | 5000 460 | Местный За счет тарифа |

Производственная программа работ по водоснабжению разработана с учетом реального развития г. Белая Холуница, так же предполагается максимально возможное использование существующих сооружений и инженерного оборудования, соблюдение качественных характеристик артезианских скважин.

Директор ООО «Исток»:                                  И.К. Кешубаев